Полная безотходная технология утилизации ТКО

(Технология НИИСК-5)

1.  ТКО любого морфологического состава подвергаются сортировке (ручной, механической, пневматической, гидравлической) с разделением массы ТКО на вторичные ресурсы (40 … 45%) и «хвосты» сортировки ТКО (55 … 60%).

2.  «Хвосты» сортировки сушат с сжигают при температуре 1300 … 15000С, получая по 2,8 Гкал тепловой энергии из расчёта на 1 тонну исходного ТКО.

3. Полученная тепловая энергия используется для производства электрической энергии (до0,2 МВт с 1 т ТКО), предназначенной, в первую очередь, для собственного функционирования. Кроме этого, в результате высокотемпературного сжигания золошлак превращается в расплав, который гранулируется с получением эффективной гидравлической добавки в цемент.

4. Вторичные ресурсы, состоящие из лома чёрного и цветного металлов; неорганики (бетон, керамика, грунты); животной кости; пластмасс; древесины; текстиля, используются для производства вторичных востребованных материалов, выход которых из расчёта на 1 тонну ТКО:

| твёрдая эковата – теплоизоляционный материал, например для бесканальной прокладки тепловых сетей | до 0,39 кг |
| --- | --- |
| изделия пластобетона - элементы домостроения: перегородки, подоконники, плиты, ступени и др. | до 120 кг |
| костная мука – корм скоту, удобрение | до 11 кг |
| костное масло – высококачественный смазочный материал для точных механизмов | до 3 кг |
| стеклянный порошок – сырьё для производства пеностекла, стекловаты, стеклопора, стеклокерамики | до 52 кг |
| деревопласт – изделия теплоизоляционно-конструкционные для малоэтажного строительства | до 49 кг |
| текстолит используется в машиностроении, электротехники | до 14 кг |
| гранулированный шлак – гидравлическая добавка в цемент | до 40 кг |
| лом чёрного металла – вторичное сырьё | до 29 кг |
| лом цветного металла – вторичное сырьё | до 4 кг |

Технология перечисленных всех материалов известны и используются на практике.

5. Высокотемпературное сжигание «хвостов» сортировки ТКО достигается форсированным окислением органической субстанции ТКО за счёт максимального снижения влажности топлива, уменьшением избытка окислителя, применением беспламенного каталитического дожега, увеличением энтальпии топлива и окислителя.

6. Экологическая безопасность термической утилизации «хвостов» сортировки ТКО включает подавление вредностей: SO2, NO2, Cl2, HCl, аэрозоли. Высокотемпературное сжигание необратимо разрушает многоядерные ароматические углеводороды (бенз(а)пирены) и  полихлорированные дибензольные соединения (диоксины, фураны).

Освобождение газовой субстанции от вредных оксидов достигается растворением их в промывной воде, где они образуют кислоты: Н2SO2, НNO2, НNO3, HCl. Нейтрализация кислот обеспечивается взаимодействием с известью. Промывная нейтрализованная вода многократно используется в процессе газоочистки.

Тяжёлые металлы и их соединения, при быстром охлаждении шлакового расплава, остекловываются и остаются «разупорядоченными», т.е. сохраняют ближний кристаллический порядок. Отсутствие дальнего кристаллического порядка в канцерогенных веществах лишает их канцерогенной активности.

7. Пример функционирования завода по Технологии НИИСК-5, если мощность завода 200 тыс. т/год.

| Количество вторичных ресурсов | тыс. т/год | 90 |
| --- | --- | --- |
| Количество «хвостов» сортировки ТКО | тыс. т/год | 110 |
| Количество вырабатываемой тепловой энергии | Гкал/год | 560000 |
| Количество произведённой электрической энергии | млн.кВт*ч | 60 |
| Выпущено вторичной товарной продукции: |  |  |
| твёрдая эковата | м3/год | 66000 |
| изделия пластобетона | т/год | 24000 |
| костная мука | т/год | 2200 |
| костное масло | т/год | 600 |
| стеклянный порошок | т/год | 10400 |
| деревопласт | т/год | 9800 |
| текстолит | т/год | 2800 |
| гранулированный шлак | т/год | 8000 |
| лом чёрного металла | т/год | 5800 |
| лом цветного металла | т/год | 800 |