ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТКО

НИИСК-1

Высокотемпературное сжигание (1300 … 16000С) свежесформированных, цельных ТКО

Технология

ТКО готовят к сжиганию путём отбора крупногабаритных фрагментов и магнитной сепарации.

Подготовленные ТКО сушат до остаточной влажности не более 5% и измельчают, после чего отправляют на сжигание в камерную топку. Избыток окислителя не более α = 1,3. В качестве окислителя используют воздух, подогретый до 300 … 7000С. Для обеспечения гарантированного полного  окисления (сжигания) всех горючих продуктов применяют каталитический дожег (беспламенное горение) на силикатных катализаторах.

Подавление вредностей

Многоядерные ароматические соединения с конденсированными кольцами (бенз(а)пирен) и полихлорированные биароматические углеводороды (диоксины, фураны) при высокотемпературном сжигании необратимо разрушаются.

Газообразные продукты высокотемпературного сгорания содержат вредные соединения SО2, NО2, Сl2 (НСl), твёрдые аэрозоли.

Подавление вредностей выполняется в два этапа. На первом этапе – гидромеханическая обработка, улавливают твёрдые аэрозоли и частично растворяют в промывной воде SО2, NО2, Сl2 (НСl). Второй этап – гидрохимическая обработка, обеспечивающая полное растворение SО2, NО2, Сl2 (НСl),  в промывной воде с получением кислот Н2SО3, НNО2, НNО3, НСl,  которые нейтрализуют гидроксидом кальция.

Газовая субстанция, из которой извлечены SО2, NО2, Сl2 (НСl) и аэрозоли выбрасывается в атмосферу.

Жидкий продукт высокотемпературного сгорания – минеральный расплав содержит тяжёлые металлы и их соединения в «разобранном» состоянии (ближний порядок). Быстрое охлаждение расплава приводит к образованию твёрдого остеклованного продукта, в котором сохранён ближний кристаллический порядок. Отсутствие дальнего кристаллического порядка в тяжёлых металлах исключает возможность возникновения в них канцерогенной активности.

Таким образом,  для обеспечения экологической чистоты газообразных продуктов сгорания ТКО, достаточно газовую субстанцию промыть в воде, а расплав твёрдой субстанции следует быстро охладить, сохранив в твёрдом остеклованном продукте ближний кристаллический порядок.

Товарная продукция (из 1 т свежесформированных ТКО)

| Высокотемпературный теплоноситель | Гкал | 2,8 |
| --- | --- | --- |
| Гранулированный шлак | т | 0,12 |
| Минеральный порошок для асфальтобетона | т | 0,2 |
| Лом черного металла | кг | 25 |
| Лом цветного металла | кг | 5 |

Использование продуктов утилизации

Высокотемпературный, экологически чистый теплоноситель может использоваться для производства тепловой и электрической энергии, а также в промышленном производстве с применением высоких температур (керамический кирпич и огнеупоры, тонкая керамика, цемент, известь, магнезит, стекло, каменное литьё и др.).

Удельные капитальные вложения

Удельные капитальные вложения на 1 т, утилизируемых по технологии высокотемпературного сжигания  ТКО – 550 … 650 руб.

Производственные затраты

Производственные затраты на утилизацию 1 т свежесформированных ТКО, по технологии высокотемпературного сжигания   – 570 … 575 руб.